## Slide 1
汇编语言程序设计
主讲：贺向东
电子与信息工程学院计算机系

## Slide 3: 几个基本问题
计算机是什么
计算机应该具备哪些部件
C语言中为什么要设置数据类型
计算机的数据如何表达

## Slide 4: 计算机基础引论
汇编语言程序设计

## Slide 5
计算机的核心
  数据
计算机的架构

## Slide 6: 数据面对的问题
计算机信息表达
  电平
    高表示1
    低表示0
数据进制转换
  十 二
  二 十

## Slide 7: 转换的数学理论
（anan-1…a0)m=an*mn+an-1*mn-1+…+a0*m0 ; 两边同时除m，可得到的余数为a0；延续这一过程，可得到所有的位数
（0.a-1a-2…a-n…)m=a-1*m-1+a-2*m-2+…+a-n*m-n…… ; 两边同时乘m，可得到的整数部分为a-1；延续这一过程，可得到所有的位数。和整数不同的是，这一过程可能无法在有限位数的运算后终止

## Slide 8
数据的表达存在的问题
  太长，不易记忆
  引入8进制、16进制
数据符号表达
  数据的最高字节的最高位
    正，0
    负，1

## Slide 9: 原码
仅修改最高位作为符号位
一个字节表示
  二进制 （11111111-01111111）
  八进制 （377-177）
  十六进制（0ff-7f）
  十进制（-127-+127）
问题
  存在 +0，-0
  不能直接运算

## Slide 10
反码
  正值，符号位为 0 ，其它不变
  负值，符号位为1，后面剩余位进行取反操作
    取反操作 ，1 变为 0 ，0 变为 1
一个字节表达
  最小值-最大值 10000000-0111111 -127-+127
  存在+0，-0
  不能直接进行运算

## Slide 11: 最终解决方案
补码
  正值，符号位为0，后面的位不变
  负值，符号位为1，后面的位先取反，然后+1
最小值-最大值 10000000-01111111

## Slide 12: 最终解决方案
最大值没有异议，+127
最小值变换为真正的值的过程称为补码求真，不是先减一，而是先加一，之后再取反
  取反，0000000->1111111,加1，变为10000000，加上符号后，表示的是-128
  范围变为 -128 - +127，不再有-0的存在，仅有一个0
在计算机中，做减运算都是通过加上一个数的补码来实现的

## Slide 13: 数据的编码
整数表示采用的码制有三种，都采用同样的手段解决符号问题，首位作为符号位
  正值，符号位采用 0
  负值，符号位采用 1
在现在计算机中，因为补码能够直接带符号位进行运算，独树一帜，被选定现在计算机中实际应用的编码，而反码和原码仅作为一种研究方案，存在在实验室里，并没有真正获得实际的商业应用

## Slide 14: 浮点数据表达
首先将数据转换为二进制的科学计数法规范表达形式
  15.5---〉1111.1----〉1.1111X23
  尾数1.1111，仅取小数部分1111
  阶码 3---〉11

## Slide 15: 浮点数据的表达
4个字节，0-31位
  最高位，第31位，符号位
    0 +
    1 -
  30-23位，8bits，阶码，采用移127码（原来的值加上127作为编码后的阶码），全0和全1作为特殊状态，原来的1-254的范围表示的阶码为-126-127
  22-0位，23bits，表示尾数，整数1默认存在，不表示，精度为2-23

## Slide 16: 二进制硬件实现
普通电路

## Slide 17: 电子开关
Pmos和Nmos

## Slide 18: CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor（互补金属氧化物半导体）
指的是在一个芯片上集成了P型和N型两种电路，现在比较实用

## Slide 19: 与门
2个NPN型的三极管构造的与门电路

## Slide 20: 或门
2个NPN三极管构建的或门

## Slide 21: 非门
一个NPN三极管构造的最简单的非门电路实现

## Slide 22: 互补电路（CMOS）实现非门
一个PNP和一个NPN三极管构造的互补电路非门（反相器）

## Slide 23: 与非门
2个NPN三极管构建的与非门

## Slide 24: 或非门
2个NPN三极管

## Slide 25: 更多的逻辑门电路。。。

## Slide 26: 基于门电路构建计算逻辑

## Slide 27: 布尔代数
运算规则
数据1 | 数据2 | 结果 | 进位
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 28: 基本运算器件 --半加器
所谓的半加器，仅仅考虑2个二进制位的相加运算，不考虑低位的进位
真值表
A | B | Result | Carry
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 29: 半加器
逻辑式
  C=AB

## Slide 30: 全加器真值表
A | B | C1（down） | R | C2（up）
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 31: 逻辑式
  (自行补全）
  C2=AB (自行补全）

## Slide 32: 门电路产品系列

## Slide 33: 74序列
74××（标准型）；
74LS××（低功耗肖特基）；
74S××（肖特基）；
74ALS××（先进低功耗肖特基）；
74AS××（先进肖特基）；
74F××（高速）。

## Slide 34: 74HC/LS/HCT/F系列芯片
LS是低功耗肖特基，TTL电平
HC是高速COMS，COMS电平
LS的速度比HC略快
HCT输入输出与LS兼容，但是功耗低
F是高速肖特基电路

## Slide 35: 高速CMOS电路的74系列
HC为COMS工作电平；
HCT为TTL工作电平，可与74LS系列互换使用；
HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。

## Slide 36: 部分产品
7400 QUAD 2-INPUT NAND GATES 与非门
7401 QUAD 2-INPUT NAND GATES OC 与非门
7402 QUAD 2-INPUT NOR GATES 或非门
7403 QUAD 2-INPUT NAND GATES 与非门
7404 HEX INVERTING GATES 反向器
7406 HEX INVERTING GATES HV 高输出反向器
7408 QUAD 2-INPUT AND GATE 与门
7409 QUAD 2-INPUT AND GATES OC 与门
7410 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES 与非门
7411 TRIPLE 3-INPUT AND GATES 与门
74121 ONE-SHOT WITH CLEAR 单稳态
74132 SCHMITT TRIGGER NAND GATES 触发器与非门
7414 SCHMITT TRIGGER INVERTERS 触发器反向器
74153 4-LINE TO 1 LINE SELECTOR 四选一
74155 2-LINE TO 4-LINE DECODER 译码器
74180 PARITY GENERATOR/CHECKER 奇偶发生检验
74191 4-BIT BINARY COUNTER UP/DOWN 计数器
7420 DUAL 4-INPUT NAND GATES 双四输入与非门
7426 QUAD 2-INPUT NAND GATES 与非门
。。。。

## Slide 37: 世界著名半导体芯片厂商
1. 英特尔，营收额313.59亿美元
2. 三星，营收额192.07亿美元
3. 德州仪器，营收额128.32亿美元
4. 东芝，营收额101.66亿美元
5. 意法半导体，营收99.31亿美元
6. Renesas科技，营收82.21亿美元
7. AMD，营收额74.71亿美元
8. Hynix，营收额73.65亿美元
9. NXP，营收额62.21亿美元
10.飞思卡尔，营收额60.59亿美元